##### Biztonsági adatlap, verzió 1.0, 91/155/EGK alapján

(átdolgozva: még nem volt, készítette: Filep Zsolt)

1. A termék és forgalmazó megnevezése

Megnevezés:		Kezelésmentes, töltött ólom-savas akkumulátor

(Angolul: VRLA – valve regulated lead acid battery)

Forgalmazó:		Micronix Hungary Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 16., 						Tel: 0036-1-422 0972

info@micronixkft.hu, 	www.micronixkft.hu

Segélyhívó szám:	0036-30-474 4703

A termék alkalmazása:	Egyenáramú energiaforrás

Felhasználási terület:	Szünetmentes áramforrás, elektromos meghajtás, … .

2. Az összetételre és az alkotóelemekre vonatkozó információk

| Anyagösszetétel | %-s arány saját tömegéhez viszonyítva | CAS besorolás | EINECS | OSHA* | ACGIH* | NIOSH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ólom (móltömeg 223,19) | 57 | 7439-92-1 | 231-100-4 | 50 | 150 | 100 |
| Ólom-dioxid (móltömeg 239,2) | 22 | 1309-60-0 | 215-174-5 | 50 | 150 | 100 |
| Kénsav (elektrolit, H2SO4) | 14 | 7664-93-9 | 231-639-5 | 1 | 1 | 1 |
| Polipropilén (burkolat=akkumulátorház) | 7 | 9003-07-0 | - | - | - | - |

*OSHA, ACGIH, NIOSH – Levegő expanziós határértékei (ug/m3)

3. Káros hatások azonosítása, veszély szerinti besorolás

Az akkumulátor normál, szakszerű használata során igen kevés kockázattal kell számolni, mivel nem enged ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között azonban, elsősorban az akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén, a benne található kénsav (elektrolit) és ólom összetevők a környezetbe kerülhetnek.

A termék helytelen használata esetén az összetevők a következő veszélyt és a vele járó tüneteket okozhatják:

|  | Expozíció | Belégzés | Bőr | Szem | Lenyelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kénsav | Nincs azonnali veszély, tünet. | Maró hatású, égető érzés. Torokfájás. Köhögés. Nehéz légzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelennek meg.* | Maró hatású. Vörösesség. Fájdalom. Hólyagok. Súlyos bőrégések. | Maró hatású. Vörösesség. Fájdalom. Súlyos, mély égések. | Maró hatású. Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás. |
| Ólom | Lásd: Hosszú idejű vagy ismétlődő expozíció hatásai (6. pont). | - | - | - | Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. |
| Ólom-dioxid | - | - | - | - | Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. |

* A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.

KÉNSAV

Veszélyjelek		Maró, Irritáló, Vízi környezetet szennyezi

Szimbólum	C 	(„C”-nek megfelelő piktogram)

R:		35	Súlyos égési sérülést okozhat.

S:		1	Elzárva tartandó.

S:		2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S:		26	Ha szembekerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S:		30	Soha nem szabad vízzel keverni.

S:		45	Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg

kell mutatni.

ENSZ szerinti osztályozás: 	Veszély osztály: 8	Csomagolási csoport: II

ÓLOM

Veszélyjel	 	Mérgező

ÓLOM-DIOXID

Veszélyjelek	 	Mérgező, Környezetre veszélyes

Szimbólum	 	T, N

R:		20	Belélegezve ártalmas.

R:		22	Lenyelve ártalmas.

R:		33	A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

R:		50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

R:		53	A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R:		62	A fertilitásra (fogamzó-képességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet.

S:		45	Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg

kell mutatni.

S:		53	Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges.

S:		60	Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S: 		61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni.

(Biztonsági adatlap)

ENSZ szerinti osztályozás: 	Veszély osztály: 5.1	Csomagolási csoport: III

4. Elsősegélynyújtás

|  | Expozíció | Belégzés | Bőr | Szem | Lenyelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kénsav | - | Friss levegő, nyugalom. Fél-ülő helyzet. Mesterséges lélegeztetés szükséges lehet. Orvosi ellátást kell igénybe venni. | A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátást kell igénybe venni. | Először öblítés bőséges vízzel néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. | A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Orvosi ellátást kell igénybe venni. |
| Ólom | - | Friss levegő. Nyugalom. | A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Vízzel öblítse, majd szappannal mossa le a bőrt. | Először öblítés bőséges vízzel néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. | A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátást kell igénybe venni. |
| Ólom-dioxid | - | Friss levegő. Nyugalom. | A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Vízzel öblítse, majd szappannal mossa le a bőrt. | Először öblítés bőséges vízzel néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. | A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátást kell igénybe venni. |

5. Tűzvédelmi intézkedések

A Kénsav a legveszélyesebb!!! Tűz esetén TILOS vízsugárral oltani!!! TILOS vizet önteni az anyagba, oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni.

Tűzvédelmi osztályzata:		E

Tűzoltás:	Alkalmazható oltószer a CO2 alkoholálló hab, por, „vízpermet”. Nem alkalmazható oltásnál vízsugár!!!

Speciális tűzoltó eljárás:		Mérgező és korrozív gázok és kéndioxid keletkezhet. A keletkező

gázok vízpermetben oldódhatnak. A gázokat belélegezni TILOS!

Veszélyek a tűzoltás során:	Az oltás során használjunk teljes testfelület védelmét biztosító

tűzálló védőruházatot és egyéni gázálarcot.

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély:	NINCS

Részletesen:

| Tűz | Azonnali veszélyek / tünetek | Megelőzés | Tűzoltás |
| --- | --- | --- | --- |
| Kénsav | Nem éghető. Sok reakció tüzet vagy robbanást okozhat. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (gázok) keletkeznek belőle. | NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal. NEM érintkezhet éghető anyagokkal. | Vízsugár TILOS!!! A környezetben lévő tűz esetén: por, hab, széndioxid. |
| Ólom | Nem éghető. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (gázok) keletkeznek belőle. | - | A környezetben levő tűz esetében: minden tűzoltó anyag használható, de itt a kénsavra előírt érvényes!!! |
| Ólom-dioxid | Nem éghető, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (gázok) keletkeznek belőle. | NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal. NEM érintkezhet éghető anyagokkal. | Lásd: kénsav. |

| Robbanás | Azonnali veszélyek / tünetek | Megelőzés | Tűzoltás |
| --- | --- | --- | --- |
| Kénsav | Tűz és robbanás kockázata az alábbiakkal érintkezve: bázis(ok), éghető anyagok, oxidáló szerek, redukáló szerek, víz. | - | Tűz esetén: hűteni kell a hordókat, stb., vízpermettel, de el kell kerülni, hogy az anyag vízzel érintkezzen. |
| Ólom | A finoman elosztott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. | Meg kell előzni a porképződést, zárt rendszer, por robbanás-biztos elektromos berendezés és világítás | - |
| Ólom-dioxid | Tűz és robbanás kockázata az alábbiakkal érintkezve: éghető anyagok és redukáló szerek. | - | - |

Az akkumulátor töltésekor durranógáz keletkezhet, mely gáz-, tűz- és robbanásveszélyes. A balesetek elkerülése érdekében töltéskor a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS!

A vezetékek megbontásánál kerüljük a villamos ív keletkezését. Ezen veszély miatt az akkumulátorok töltésére csak a vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakított töltőállomáson kerülhet sor.

Használat, beépítés során kerüljük el az akkumulátorok kivezetéseinek esetleges rövidre zárását. A robbanásveszély alsó koncentrációja 4,3 V/V%.. Ezen veszélyek miatt akkumulátorok beépítése, töltése, kezelése során kövessük a gyártó által kiadott kezelési útmutatót.

Amennyiben töltés során keletkezik tűz, először kapcsolja le a hálózatról az érintett területet, eszközöket!!!

6. Teendők, óvintézkedések baleset esetén, véletlenszerű expozíciónál

Az akkumulátorok burkolatának megsérülése esetén sav kerülhet a környezetbe, mely sav erősen maró hatású. Vigyázzunk, mert a látszólag sértetlen, de az oldalára dőlt akkumulátorból - a gázelvezető nyíláson keresztül - sav távozhat, amely balesetet okozhat.

Személyi védelem:	A veszélyeztetett területet ki kell üríteni. A munkatérben csak a baleset elhárításában résztvevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. A maró hatással szemben ellenálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg/álarc, toxikus bomlástermékek keletkezése esetén légzésvédelem szükséges.

Kiömlés esetén:	A szivárgás helyét el kell zárni, ha ez kockázat nélkül lehetséges. A sav csatornába való jutását meg kell akadályozni, gáttal körül kell keríteni és el kell szivattyúzni. NEM engedhető meg, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson! TILOS fűrészporral vagy más gyúlékony abszorbenssel felitatni a savat. A kiömlött, el nem szivattyúzott anyagot felszívóképes semleges anyaggal (pl. homok, száraz föld) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni. A veszélyes hulladékot veszélyes anyagok kezelésre jogosult céggel kell elszállítatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell mosni. Vízbe, közcsatornába történő bejutás esetén a terület üzemeltetője értesítendő.

Környezetvédelem:	A savat élővízbe, talajba, közcsatornába juttatni nem szabad.

| Expozíció | Azonnali veszélyek / tünetek | Megelőzés | Elsősegély |
| --- | --- | --- | --- |
| Kénsav | - | A ködképződést meg kell akadályozni! Minden érintkezést el kell kerülni. | Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát! |
| Ólom | Lásd: Hosszú idejű vagy ismétlődő expozíció hatásai. | A kiporzást meg kell akadályozni! Terhes nők expozícióját el kell kerülni. | Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát! |
| Ólom-dioxid | - | Terhes nők expozícióját el kell kerülni. | Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát! |

## Kénsav

Rövid idejű expozíció		Lásd 3. pont

Hosszú idejű expozíció		Lásd 3. pont + Fogak eróziójának a kockázatával jár.

Az anyagot tartalmazó erős szervetlen savködök emberi rákkeltők.

Ólom

Hosszantartó/ismételt expozíció hatásai		Hatással lehet a vérre, csontvelőre, központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat anémiát, görcsöket, perifériás idegbetegségeket, hasi görcsöket és vesekárosodást. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre.

Ólom-dioxid

Hosszantartó/ismételt expozíció hatásai		Hatással lehet a vérre, csontvelőre, központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat anémiát, görcsöket, perifériás idegbetegségeket, hasi görcsöket és vesekárosodást. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre.

!!! Expozíció mértékétől függően időszakos orvosi vizsgálat indokolt.

7. Kezelés, tárolás, felhasználás

Tárolásra használjunk hűvös, száraz, jól szellőző helyet, amely védi az akkumulátort az időjárási hatásoktól. A tárolásra szolgáló helyet készítsük fel a kiömlő sav közömbösítésére, valamint biztosítsunk megfelelő vízellátást. Az akkumulátorok előírás szerinti tárolása során nem képződnek veszélyes gázok, azokból nem távozik sav, mert a tárolásra szánt akkumulátorok nagy részét sav nélkül raktározzák, ill. ún. zárt technológiával készülnek.

Az akkumulátorokat legfeljebb a gyár által készített rakatokban lehet tárolni, ettől magasabb rakatok készítése a ház mechanikai sérülését okozhatja (minden doboz oldalán fel van tüntetve).

Tárolás, átcsomagolás során kerüljük a ház rongálódását, tűztől, sugárzó hőtől, szikrától tartsuk távol.

Ha sav kerül a környezetbe, a kifolyást azonnal szüntessük meg, közömbösítsük a kiömlött savat, használjunk megfelelő védőfelszerelést, saválló ruhát, gumi- vagy műanyag kesztyűt, védőszemüveget, vagy maszkot.

A terméken fel kell tüntetni a legfontosabb veszélyeket.

Az elhasználódott akkumulátorokat zárható, saválló konténerekben kell gyűjteni, majd hulladék-feldolgozónak kell átadni, aki rendelkezik a további kezelésükre és tárolásukra alkalmas technológiával és engedélyekkel.

Eljárás:				A tároló edényt lehetőleg zárva kell tartani

Terület:				Belső, jól szellőzött

Exp.idő:				Nyílt lángtól és forró felülettől távol kell tartani

Személyi óvintézkedések:	Használat során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiéniás előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény szembe, bőrre kerülését és belégzését. Használat közben enni, inni, és dohányozni nem szabad!

8. A káros hatások elleni személyi védelem

8.1. Munkavégzés feltételei

Az akkumulátorokkal munkát végző személyek részére biztosítsuk a megfelelő védőeszközöket. Biztosítsunk zuhanyt, neutralizáló hatású anyagot az esetleges balesetek hatásának csökkentésére.

8.2. Védőfelszerelések

|  | Expozíció | Belégzés | Bőr | Szem | Lenyelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kénsav | - | Szellőztetés, helyi elszívás vagy légzésvédelem. | Védő kesztyű. Védő ruházat. | Arcvédő vagy szemvédelem légzésvédelemmel kombinálva. | Nem szabad enni, inni vagy dohányozni munka közben. |
| Ólom | - | Helyi elszívás vagy légzésvédelem. | Védő kesztyű. | Védő szemüveg. | Nem szabad enni, inni vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni. |
| Ólom-dioxid | - | Helyi elszívás vagy légzésvédelem. | Védő kesztyű. | Védő szemüveg. | Nem szabad enni, inni vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni. |

Káros határérték:			Kénsav ÁK érték: 1mg/m3,  CK érték: 1mg/m3

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

KÉNSAV

Kémia vegyjele:			H2SO4

Halmazállapot: 			Folyadék

Színe: 				Színtelen (olajos, higroszkópos)

Szaga: 				Szagtalan

Relatív molekulatömeg: 		98 g/mól

pH:				< 1 - erős sav

Sűrűség (20 (C):	 		1,104 - 1,841 g/cm3 a koncentrációtól függően.

Olvadáspont:		 	-35 (C - 10 (C a koncentrációtól függően.

Forráspont (elbomlik): 		340 (C

Tűzveszélyesség: 		"E"

Lobbanáspontja: 			Nem értelmezhető.

Öngyulladási hajlam:		Nem értelmezhető.

Robbanásveszély:		Nem értelmezhető.

Gyulladási veszély:		Nem értelmezhető.

Fajsúly:				1,215-től --- 1,350-ig

Gőznyomás, kPa 146 (C-on:	0,13

Relatív gőz sűrűsége (levegő=1):	3,40

Oldhatóság:			Vízben hőfejlődés mellett korlátlanul.

Más oldószerben:		 -

Viszkozitás:			Koncentrációtól függően.

ÓLOM

Kémia vegyjele:			Pb

Halmazállapot: 			szilárd anyag

Színe: 				kékesfehér vagy ezüstszürke, fénytelenné válik ha

levegőnek van kitéve.

Forráspont: 			1 740 °C

Olvadáspont: 		  	   327 °C

Oldódás vízben:			nem oldódik

Lobbanáspont:			nem értelmezett

Gyulladási hőmérséklet:		nem értelmezett

Sűrűség: 			11,34 g/cm3

Tárolási hőmérséklet: 		15-20 °C

ÓLOM-OXID

Kémiai vegyjele:			PbO2

Halmazállapot: 			szilárd anyag

Színe: 				Barna kristályok vagy por

Olvadáspont (elbomlik)t: 		886 °C

Oldódás vízben:			nem oldódik

Lobbanáspont:			nem értelmezett

Gyulladási hőmérséklet:		nem értelmezett

Sűrűség: 			9,38 g/cm3

Tárolási hőmérséklet: 		15-20 °C

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Normál körülmények között a termék nem veszélyes.

10.1 Kerülendő helyzetek

Kénsav		Erős felmelegedés. Hevítés következtében irritáló és mérgező füstök (gázok) képződnek.

Ólom		Hevítésre mérgező füstök keletkeznek.

Ólom-dioxid	Hevítésre bomlik 290 °C-n, oxigént és mérgező füstöket fejlesztve.

10.2. Kerülendő anyagok

Kénsav		Víz , lúgok , víztartalmú savak , éghető anyagok. Hevesen reagál vízzel, lúgokkal. A reakciók intenzív hőfejlődéssel járnak. A legtöbb szerves anyagot roncsolja. A heves reakciók során az éghető anyagok meggyulladhatnak. Erős oxidáló hatású.

Ólom		Reagál oxidáló szerekkel. A tiszta víz és a gyenge savak megtámadják oxigén jelenlétében.

Ólom-dioxid	Hevesen reagál éghető anyagokkal, szerves anyagokkal, kénnel, hidrogén-peroxiddal és foszforral, tűzveszélyt okozva.

10.3. Veszélyes bomlástermékek

Kénsav		Veszélyes bomlástermék : Kén-trioxid.

Ólom-dioxid	Hidrogén-peroxiddal és erős oxidálószerekkel hevesen reagál.

11. Toxikológia

Ólom, Ólom-dioxid	Lenyelve, belélegezve, bőrrel érintkezve veszélyes. Szem és bőrirritációt okoz. Az anyag különösen roncsoló hatású a nyálkahártyák és a felső légutak, valamint a szem és bőr szöveteire.

Kénsav 	A kénsav gőzei erősen irritálják a nyálkahártyát és a légzőszerveket. Felmaródás a szájban, torokban. Fájdalom, hányás, ájulás irritáció, felmaródás, égési sebek. A gőzök erősen irritálják a szemet. A folyadék szembe kerülve erős felmaródást, égı érzést, könnyezést súlyosabb esetben vakságot okoz. A kémiai folyamatok során olyan gázok, gőzök, folyadékok keletkezhetnek melyeknek nagyobb a toxicitása.

12. Környezetvédelmi (ökológiai) információ

Cél:	Ennek a környezetvédelmi hatásokra vonatkozó összegzésnek az a célja, hogy ismertesse, mi a teendő a készítmény szállítása közben véletlenszerűen bekövetkező kiömlések és az azt követő vészhelyzet esetén. A szenny vízcsatornába való kibocsátás kérdésével nem foglalkozik.

A környezetre gyakorolt hatás becslésére a készítmény fő alkotóelemére vonatkozó adatokat használtuk fel. A környezetre gyakorolt hatás szempontjából nem került sor magának a készítménynek a vizsgálatára.

Tulajdonságok:	Talajba juttatni nem szabad.

Vízminőséget veszélyeztető anyag vízminőségi veszélyességi osztálya: 1

A hulladékot külön kell tárolni. Újrahasznosítható!

Ólom, Ólom-dioxid	MK léghatár: 0,1

Kénsav			Levegő : Aerosol formájában terjed.

Vizek/talaj: jó oldhatóság, gyors terjedés. Mérgező a vízi élőlényekre. A termék hatása függ a természeti körülményektől, mint pl.: hőmérséklet, szerves és szervetlen anyagok összetétele. Hal : LC 50 (96 h) : 1,2 mg/l, WGK1 : gyengén veszélyezteti a vizet. Talajvízbe, vizekbe, csatornába nem juthat. Hígítás és semlegesítés nélkül nem lehet a szennyvízbe, illetve tározóba juttatni. Semlegesítésre javasolt anyag: mészhidrát. Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.

13. Hulladékkezelés

A keletkezett hulladékot, valamint elhasználódott akkumulátort zárható saválló konténerekben kell gyűjteni, majd azokat további tárolásra, ártalmatlanításra, megsemmisítésre egy hulladékfeldolgozással foglalkozó cégnek kell átadni.

Az üzemképtelen akkumulátorban található sav is maró és mérgező hatású.

Hulladékazonosító kódszám: EWC-kód: 160601*.

Kezelésére és tárolására a többször módosított 98/2001. (VI.15) Kormányrendelet az irányadó.

A termék maradékai (a veszélyes hulladék jegyzékben V-52101 azonosító számon, „hulladék savak, savkeverékek, pácok pH2” megnevezés alatt) I.veszélyességi kategóriába tartoznak.

14. Szállítási információ

Szállítás csak a vonatkozó előírások szerint, közúton (ADR), vasúton (RID), tengeren (IMDG), légi úton (ICAO/IATA).

UN szám: 2794 Pontos szállítmányozási megnevezése: Akkumulátortelepek, nedves, savas

UN osztály: 8,9,

Besorolás: ADR/RID, GGVS/GGVE (határon túl/belföld) osztály szerint 8 (maró hatású)

UN szám: 2794	„Nedves savas akkumulátortelepek elektromosság tárolására”

2800	„Kifolyásbiztos, nedves akkumulátortelepek elektromosság tárolására”

ADR-osztály:		8

Osztályozási kód:	C11

Veszélyt jelölő szám:	80

Csomagolási csoport:	III.

Csomagolási utasítás:        P801

!!!

Különleges előírás:	598 (ADR szabvány „A” melléklet, 3.3 fejezet)

A csomagolási utasítás és a különleges előírás betartásával a készítmény szállítása nem tartozik az ADR előírásainak hatálya alá - közúton!

15. Az előírásokra, szabályozásokra vonatkozó információ

Munkavédelem:			1993 évi XCIII. Törvény

Veszélyes anyagok:		ADR szabvány,

2000 évi XXV. Törvény a Kémiai biztonságról

A 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján, a termék a benne található alkotóelemek hatásai miatt veszélyes anyagnak minősül. Valamint a 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról előírásait is alkalmazni kell.

16. Egyéb információk:

A felhasználónak ezeket az adatokat csak az általa ismert egyéb adatok kiegészítéseként kell figyelembe venni. A felhasználónak saját magának kell döntenie a rendelkezésre álló összes forrásból származó információ teljességéről és alkalmazhatóságáról annak érdekében, hogy biztosítsa az anyag helyes felhasználását és eltávolítását, a dolgozók, az ügyfelek és más személyek biztonságát és testi épségét valamint a környezet védelmét.

A biztonsági adatlap ajánlást tesz a megfelelő kezelésre és használatra, de a felhasználó a felelős a vonatkozó előírások betartásáért, mivel az adott felhasználók munkakörülményei ismereteink és ellenőrzésünk alól ki vannak vonva.

A munkafeladatra vonatkozó ismertetés csak tájékoztató jellegű, s feltételezi a megfelelő keverési arányok betartását és az előírás szerinti felhasználást.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok, ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük illetve hisszük.