##### Biztonsági adatlap, verzió 1.0, 91/155/EGK alapján

(átdolgozva: még nem volt, készítette: Filep Zsolt)

1. A termék és forgalmazó megnevezése

Megnevezés:		Ólom-savas akkumulátor (szárazon üzembe helyezve)

(Angol: Lead-Acid battery)

Forgalmazó:		Micronix Hungary Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 16., 						Tel: 0036-1-422 0972

info@micronixkft.hu, 	www.micronixkft.hu

Segélyhívó szám:	0036-30-474 4703

A termék alkalmazása:	Gépjárművek indító akkumulátora

Felhasználási terület:	Benzin- és gáz(olaj)üzemű motorok indítására

2. Az összetételre és az alkotóelemekre vonatkozó információk

| Anyagösszetétel | %-s arány saját tömegéhez viszonyítva | CAS besorolás | EINECS | OSHA* | ACGIH* | NIOSH* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szervetlen ólom összetevők |  |  |  |  |  |  |
| Ólom (móltömeg 223,19) | 89-92 | 7439-92-1 | 231-100-4 | 50 | 150 | 100 |
| Antimon | 0,2 | 7440-36-0 | - | 500 | 500 | - |
| Arzén | 0,003 | 7440-38-2 | - | 10 | 200 | - |
| Kalcium | 0,002 | 7440-70-2 | - | - | - | - |
| Ón | 0,006 | 7440-31-5 | - | 2000 | 2000 | . |
| Polipropilén (burkolat=akkumulátorház) | 5-6 | 9003-07-0 | - | - | - | - |
| Fő összetevők: szervetlen ólom + elektrolit (ennél a típusnál a savat külön kell megvenni) |

*OSHA, ACGIH, NIOSH – Levegő expanziós határértékei (ug/m3)

3. Káros hatások azonosítása, veszély szerinti besorolás

Az akkumulátor normál, szakszerű használata során igen kevés kockázattal kell számolni, mivel nem enged ki mérgező fémeket. Különleges körülmények között azonban, elsősorban az akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén, a benne található ólom összetevők a környezetbe kerülhetnek.

A termék helytelen használata esetén az összetevők a következő veszélyt és a vele járó tüneteket okozhatják:

|  | Expozíció | Belégzés | Bőr | Szem | Lenyelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ólom | Lásd: Hosszú idejű vagy ismétlődő expozíció hatásai (6. pont). | - | - | - | Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. |

* A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.

ÓLOM

Veszélyjelek: 	Mérgező

4. Elsősegélynyújtás

|  | Expozíció | Belégzés | Bőr | Szem | Lenyelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ólom | - | Friss levegő. Nyugalom. | A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Vízzel öblítse, majd szappannal mossa le a bőrt. | Először öblítés bőséges vízzel néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. | A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátást kell igénybe venni. |

5. Tűzvédelmi intézkedések

Speciális tűzoltó eljárás:	Mérgező és korrozív gázok és kéndioxid keletkezhet. A keletkező gázok vízpermetben oldódhatnak. A gázokat belélegezni TILOS!

Veszélyek a tűzoltás során:	Az oltás során használjunk teljes testfelület védelmét biztosító tűzálló védőruházatot és egyéni gázálarcot.

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély:	NINCS

Részletesen:

| Tűz | Azonnali veszélyek / tünetek | Megelőzés | Tűzoltás |
| --- | --- | --- | --- |
| Ólom | Nem éghető. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (gázok) keletkeznek belőle. | - | A környezetben levő tűz esetében: minden tűzoltó anyag használható!!! |

| Robbanás | Azonnali veszélyek / tünetek | Megelőzés | Tűzoltás |
| --- | --- | --- | --- |
| Ólom | A finoman elosztott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. | Meg kell előzni a porképződést, zárt rendszer, por robbanás-biztos elektromos berendezés és világítás | - |

6. Teendők, óvintézkedések baleset esetén, véletlenszerű expozíciónál

Az akkumulátorok burkolatának megsérülése esetén ólom összetevő kerülhet a környezetbe.

Személyi védelem:	A veszélyeztetett területet ki kell üríteni. A munkatérben csak a baleset elhárításában résztvevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Ellenálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg/álarc, toxikus bomlástermékek keletkezése esetén légzésvédelem szükséges.

Kiömlés esetén:	A szivárgás helyét el kell zárni, ha ez kockázat nélkül lehetséges. Az ólom összetevők csatornába való jutását meg kell akadályozni NEM engedhető meg, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson! A veszélyes hulladékot veszélyes anyagok kezelésre jogosult céggel kell elszállítatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell mosni. Vízbe, közcsatornába történő bejutás esetén a terület üzemeltetője értesítendő.

Környezetvédelem:	Az ólom élővízbe, talajba, közcsatornába juttatni nem szabad.

| Expozíció | Azonnali veszélyek / tünetek | Megelőzés | Elsősegély |
| --- | --- | --- | --- |
| Ólom | Lásd: Hosszú idejű vagy ismétlődő expozíció hatásai. | A kiporzást meg kell akadályozni! Terhes nők expozícióját el kell kerülni. | Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát! |

Ólom

Hosszantartó/ismételt expozíció hatásai		Hatással lehet a vérre, csontvelőre, központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat anémiát, görcsöket, perifériás idegbetegségeket, hasi görcsöket és vesekárosodást. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre.

!!! Expozíció mértékétől függően időszakos orvosi vizsgálat indokolt.

7. Kezelés, tárolás, felhasználás

Tárolásra használjunk hűvös, száraz, jól szellőző helyet, amely védi az akkumulátort az időjárási hatásoktól. Az akkumulátorok előírás szerinti tárolása során nem képződnek veszélyes gázok, azokból nem távozik sav, mert a tárolásra szánt akkumulátorok nagy részét sav nélkül raktározzák, ill. ún. zárt technológiával készülnek.

Az akkumulátorokat legfeljebb a gyár által készített rakatokban lehet tárolni, ettől magasabb rakatok készítése a ház mechanikai sérülését okozhatja (minden doboz oldalán fel van tüntetve).

Tárolás, átcsomagolás során kerüljük a ház rongálódását, tűztől, sugárzó hőtől, szikrától tartsuk távol.

A terméken fel kell tüntetni a legfontosabb veszélyeket.

Az elhasználódott akkumulátorokat zárható, saválló konténerekben kell gyűjteni, majd hulladék-feldolgozónak kell átadni, aki rendelkezik a további kezelésükre és tárolásukra alkalmas technológiával és engedélyekkel.

Eljárás:				A tároló edényt lehetőleg zárva kell tartani

Terület:				Belső, jól szellőzött

Exp.idő:				Nyílt lángtól és forró felülettől távol kell tartani

Személyi óvintézkedések:	Használat során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiéniás előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény szembe, bőrre kerülését és belégzését. Használat közben enni, inni, és dohányozni nem szabad!

8. A káros hatások elleni személyi védelem

8.1. Munka végzésfeltételei

Az akkumulátorokkal munkát végző személyek részére biztosítsuk a megfelelő védőeszközöket. Biztosítsunk zuhanyt, neutralizáló hatású anyagot az esetleges balesetek hatásának csökkentésére.

8.2. Védőfelszerelések

|  | Expozíció | Belégzés | Bőr | Szem | Lenyelés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ólom | - | Helyi elszívás vagy légzésvédelem. | Védő kesztyű. | Védő szemüveg. | Nem szabad enni, inni vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni. |

Káros határérték:			Kénsav ÁK érték: 1mg/m3,  CK érték: 1mg/m3

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

ÓLOM

Kémia vegyjele:			Pb

Halmazállapot: 			szilárd anyag

Színe: 				kékesfehér vagy ezüstszürke, fénytelenné válik ha

levegőnek van kitéve.

Forráspont: 			1 740 °C

Olvadáspont: 		  	   327 °C

Oldódás vízben:			nem oldódik

Lobbanáspont:			nem értelmezett

Gyulladási hőmérséklet:		nem értelmezett

Sűrűség: 			11,34 g/cm3

Tárolási hőmérséklet: 		15-20 °C

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Normál körülmények között a termék nem veszélyes.

10.1 Kerülendő helyzetek

Ólom		Hevítésre mérgező füstök keletkeznek.

10.2. Kerülendő anyagok

Ólom		Reagál oxidáló szerekkel. A tiszta víz és a gyenge savak megtámadják oxigén jelenlétében.

10.3. Veszélyes bomlástermékek

Ólom-dioxid	Hidrogén-peroxiddal és erős oxidálószerekkel hevesen reagál.

11. Toxikológia

Ólom	Lenyelve, belélegezve, bőrrel érintkezve veszélyes. Szem és bőrirritációt okoz. Az anyag különösen roncsoló hatású a nyálkahártyák és a felső légutak, valamint a szem és bőr szöveteire.

12. Környezetvédelmi (ökológiai) információ

Cél:	Ennek a környezetvédelmi hatásokra vonatkozó összegzésnek az a célja, hogy ismertesse, mi a teendő a készítmény szállítása közben véletlenszerűen bekövetkező kiömlések és az azt követő vészhelyzet esetén. A szenny vízcsatornába való kibocsátás kérdésével nem foglalkozik.

A környezetre gyakorolt hatás becslésére a készítmény fő alkotóelemére vonatkozó adatokat használtuk fel. A környezetre gyakorolt hatás szempontjából nem került sor magának a készítménynek a vizsgálatára.

Tulajdonságok:	Talajba juttatni nem szabad.

Vízminőséget veszélyeztető anyag vízminőségi veszélyességi osztálya: 1

A hulladékot külön kell tárolni. Újrahasznosítható!

Ólom	MK léghatár: 0,1

13. Hulladékkezelés

A keletkezett hulladékot, valamint elhasználódott akkumulátort zárható saválló konténerekben kell gyűjteni, majd azokat további tárolásra, ártalmatlanításra, megsemmisítésre egy hulladékfeldolgozással foglalkozó cégnek kell átadni.

Az üzemképtelen akkumulátorban található sav is maró és mérgező hatású.

Hulladékazonosító kódszám: EWC-kód: 160601*.

Kezelésére és tárolására a többször módosított 98/2001. (VI.15) Kormányrendelet az irányadó.

A termék maradékai (a veszélyes hulladék jegyzékben V-52101 azonosító számon, „hulladék savak, savkeverékek, pácok pH2” megnevezés alatt) I.veszélyességi kategóriába tartoznak.

14. Szállítási információ

Szállítás csak a vonatkozó előírások szerint, közúton (ADR), vasúton (RID), tengeren (IMDG), légi úton (ICAO/IATA).

UN szám: 2794 Pontos szállítmányozási megnevezése: Akkumulátortelepek, nedves, savas

UN osztály: 8,9,

Besorolás: ADR/RID, GGVS/GGVE (határon túl/belföld) osztály szerint 8 (maró hatású)

UN szám: 2794	„Nedves savas akkumulátortelepek elektromosság tárolására”

2800	„Kifolyásbiztos, nedves akkumulátortelepek elektromosság tárolására”

ADR-osztály:		8

Osztályozási kód:	C11

Veszélyt jelölő szám:	80

Csomagolási csoport:	III.

Csomagolási utasítás:        P801

!!!

Különleges előírás:	598 (ADR szabvány „A” melléklet, 3.3 fejezet)

A csomagolási utasítás és a különleges előírás betartásával a készítmény szállítása nem tartozik az ADR előírásainak hatálya alá - közúton!

15. Az előírásokra, szabályozásokra vonatkozó információ

Munkavédelem:			1993 évi XCIII. Törvény

Veszélyes anyagok:		ADR szabvány,

2000 évi XXV. Törvény a Kémiai biztonságról

A 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján, a termék a benne található alkotóelemek hatásai miatt veszélyes anyagnak minősül. Valamint a 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról előírásait is alkalmazni kell.

16. Egyéb információk:

A felhasználónak ezeket az adatokat csak az általa ismert egyéb adatok kiegészítéseként kell figyelembe venni. A felhasználónak saját magának kell döntenie a rendelkezésre álló összes forrásból származó információ teljességéről és alkalmazhatóságáról annak érdekében, hogy biztosítsa az anyag helyes felhasználását és eltávolítását, a dolgozók, az ügyfelek és más személyek biztonságát és testi épségét valamint a környezet védelmét.

A biztonsági adatlap ajánlást tesz a megfelelı kezelésre és használatra, de a felhasználó a felelős a vonatkozó előírások betartásáért, mivel az adott felhasználók munkakörülményei ismereteink és ellenőrzésünk alól ki vannak vonva.

A munkafeladatra vonatkozó ismertetés csak tájékoztató jellegű, s feltételezi a megfelelő keverési arányok betartását és az előírás szerinti felhasználást.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok, ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük illetve hisszük.